## Slide 2: Centrales Hidroeléctricas Reversibles Proyecto de Investigación y Desarrollo Workshop CIER, 15/12/22

## Slide 3: Sumario
Introducción
Abordaje metodológico
  Bottom-up
  Top-down

## Slide 4: Proyecto de I&D sobre centrales hidroeléctricas reversibles (CHR)
I&D cooperado entre EDF Norte Fluminense, CTG Brasil, Light y ELERA, ejecutado por PSR e PUC/Rio.
Objetivos:
  Desarrollar una herramienta computacional para mapear sitios adecuados para CHR;
  Analizar la competitividad de las CHR en el Sistema Interconectado Nacional (SIN);
  Evaluación de la regulación.
Motivación: evaluar el papel de la CHR en la evolución del SIN, considerando una mayor participación de renovables y una menor participación relativa de centrales hidroeléctricas convencionales previstas para las próximas décadas.
La metodología tiene dos enfoques interconectados:
  Top-down, que utiliza un modelo de planificación de expansión del sector para evaluar la participación de la CHR ¿Son económicas? ¿Cuándo se eligen? ¿Dónde? ¿Con qué características?
  Bottom-up, que selecciona ubicaciones prometedoras a partir de un Modelo de Elevación Digital y algoritmos de geoprocesamiento especializados, generando diseños de ingeniería y estimando costos de construcción.

## Slide 5: Producción científica
Artículo científico para el XIII CBPE en 08/2022:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem que combina algoritmo de geoprocessamento com engenharia
Informes Técnicos para el XXVI SNPTEE en 05/2022:
    Identificação de locais para a construção de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis
    Desafios regulatórios para inserção das usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil (menção honrosa)
    A perspectiva socioambiental na seleção de sistemas de armazenamento de energia para o sistema elétrico de potência: uma abordagem multicritério
Artículo científico publicado pela WRR en 12/2021:
  An integer programming model for the selection of pumped-hydro storage projects
    (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020WR028625 o https://arxiv.org/abs/2007.16036)
Tesis de maestría en PUC-Rio aprobadas en 09/2021 y en 10/2022:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem baseada em sistema de informação geográfica (http://www.urb.puc-rio.br/upload/dissertations/Luiz%20Rodolpho_CompletoKTTSQMNSlRCxrGIgqga2.pdf)
    Proposição de políticas públicas para inserção de usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil: uma abordagem multicriterio (https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/61298/61298.PDF)

## Slide 6: Fórum de centrales reversibles del IHA
Para el grupo de política y mercado, PSR y PUC contribuyeron con el texto del documento brasileño.
En el grupo de innovación, PSR preparó un documento sobre la metodología de este proyecto y presentó un resumen en la reunión general.

## Slide 7: Sumario
Introducción
Abordaje metodológico
    Bottom-up
  Top-down

## Slide 8: Alternativas topológicas de centrales Reversibles en HERA
Ciclo Cerrado
Ciclo Semiabierto
Ciclo Abierto
Embalse Existente
Embalse Existente
Embalse Superior
Embalse Superior
Embalse Superior
Embalse Inferior
Circuito de Generación

## Slide 9: Flujograma del módulo de centrales reversibles en HERA
Aplicación de Filtros
Búsqueda Intensiva (Screening)
Optimización del Embalse
Sitios Alternativos
Mejores Proyectos
Presupuesto Simplificado
Presupuesto Final
Estudio de caso:
Ciclo semiabierto el la CH Sobradinho
Proyecto de Ingeniería

## Slide 10: Aplicación de filtros fisiográficos

## Slide 11: Búsqueda intensiva (screening) – sitios alternativos

## Slide 12: Búsqueda intensiva (screening) – mejores proyectos

## Slide 13: Búsqueda Intensiva (Screening) – presupuesto simplificado
  Función de costo de búsqueda de candidatos:
  Detalles de la función:
  Obras civiles:
  Equipos:
  Infraestructura:

## Slide 14: Filtros para restricciones espaciales para los embalses
Herramienta para definición de las restricciones al contorno de los embalses
Creación de polígonos cuyas áreas no se pueden alagar
Útil para comparar soluciones alternativas y evitar áreas habitadas o de conservación
Embalse sin restricciones
Definición de polígonos de restricción
Embalse con restricciones
USD 700 mi
USD 720 mi

## Slide 15: Optimización de embalses

## Slide 16: Workflow del módulo de ingeniería

## Slide 17: Proyectos de ingeniería
Dimensionamiento
Volúmenes
Costos
Toma de bombeo
Casa de máquinas
Vertedero
Toma de generación
Túnel de fuga
Túnel de aducción
Embalse
Superior
Presas de tierra

## Slide 18: Sumario
Introducción
Abordaje metodológico
    Bottom-up
  Top-down

## Slide 19: Metodología para la planificación de la expansión
Time Series Lab
Escenario Macroeconómico
PBI
Costo de combust.
Câmbio
Inflación
Demanda de energía
CVU térmico
Caudales
Producción
Emisión
Costos, PLD
Irradiación
Temperatura
Vento
Escenarios de
renovables
Expansión óptima del sistema
Datos históricos
SDDP
Planificación de la operación
OptGen
Planificación de la expansión
Electrificación de la economía
Generación Distribuida
A continuación se resume la metodología utilizada para generar los escenarios de expansión:
CHR, otros candidatos

## Slide 20: Escenarios de expansión evaluados hasta 2050
1 – Expansión Económica (EE)
Continuación de la política actual
Expansión CHR: 1,5 GW
No considera a Ley 14182/2021, como la incorporación de 8 GW de centrales térmicas a gas, nueva capacidad de pequeñas centrales hidroeléctricas y la posible extensión de contratos de Proinfa.
Expansión CHR: 6,0 GW
Considera cero emisiones al 2050 debido al cierre de las centrales térmicas actuales al término de sus contratos y expansión con fuentes renovables
Expansión CHR: 10,0 GW
2 – No considera la Ley 14182/2021
3 - Descarbonización del sistema eléctrico

## Slide 21: Operación de la CHR (2050)
Compensan la variabilidad de la producción renovable
Puede reemplazar a UTE GN Flexible para un suministro de punta
Consumen energía de día (utilizando el exceso de producción renovable) para uso nocturno
Ejemplo: Día útil de marzo para escenario hidrológico de 1971

## Slide 22: Reservas operativas: CHR en NE 4h (2050) - hidrología 01
Quadrimestre 1
Quadrimestre 2
Quadrimestre 3
Quadrimestre 4

## Slide 23: Discusión
¿Cómo conciliar la expansión económica (que incluye CHR) con una regulación económica que remunere adecuadamente los servicios prestados por CHR?
Algunas possibilidades
  Mercado de flexibilidad: peer-to-peer, nuevos servicios (incluidos los servicios auxiliares)
  Mercado de capacidad: puede considerar algunos servicios complementarios (p. ej., Reino Unido)
  Subasta de capacidad: incluye reserva, discusión sobre máxima rigidez operativa
  Subasta multiatributo: inicialmente atributos de energía y potencia, incluyendo garantía física.

## Slide 24: Gracias!