## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
Consultoria da COBA – 2ª reunião
03 de agosto de 2022

## Slide 3: Diretrizes Gerais
Objetivo estabelecido no escopo do projeto para o módulo de engenharia:
  Oferecer, dentro do possível, soluções de pré-dimensionamento e orçamentação para usinas reversíveis equivalentes às do Manual de Inventário de usinas hidrelétricas convencionais.
Particularidades das soluções de engenharia no HERA:
  Gerar soluções genéricas de arranjo de engenharia de forma automática e que possam ser aplicadas em qualquer terreno.
  Conferir transparência e flexibilidade ao processo de criação das soluções de arranjo.
  Utilizar as planilhas do Manual de Inventário de forma integrada, segundo uma sequência de procedimentos (workflow).
  Possibilitar a definição de custos de equipamentos a partir de curvas ou peso.

## Slide 4: Fluxograma do Módulo de Usinas Reversíveis no HERA
Aplicação de Filtros
Busca Intensiva (“Screening”)
Projetos de Engenharia
Locais Alternativos
Melhores Projetos
Orçamentos Preliminares
Orçamento Final (OPE)

## Slide 5: Sumário
Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos
Busca Intensiva
Projetos de Engenharia

## Slide 6: Sumário
Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 7: Lacunas do Módulo de Engenharia para UHR
Aplicação de conceitos básicos no módulo de engenharia
  Verificação de premissas adotadas e das soluções do workflow
  Dimensionamento da potência da bomba
  Relevância do tempo de resposta no dimensionamento
  Proposição de soluções para alternativas de velocidade variável (benefícios e custos)
Critérios de dimensionamento
  A priori, manutenção dos critérios definidos pelo Manual de Inventário para usinas convencionais
  Definição de critérios para usinas reversíveis, sempre que possível, baseados em comparação com as convencionais, por exemplo:
    velocidades admissíveis em determinada estrutura – maiores ou menores?
    equipamentos em cada estrutura (tipo e quantidade)

## Slide 8: Lacunas do Módulo de Engenharia para UHR
Alternativas de arranjo
  Soluções para faixa de quedas mais altas, com inclusão de templates com conjunto ternários
  Dimensionamento físico das bombas e das casas de forças com possível interação com a GE
  Definição dos elementos e quantidades típicas dos eletromecânicos
Avaliação dos custos no screening e na engenharia
  Verificação da ordem de grandeza dos valores obtidos e coeficientes dos componentes do screening
  Verificação dos valores obtidos para equipamentos no orçamento final
  Soluções para custos de equipamentos com possível interação com a GE (curvas e pesos)
Análise visual dos arranjos simplificados produzidos na interface do HERA
  Sugestões para os traçados e o posicionamento padronizado das estruturas hidráulicas nos arranjos
  Soluções para o material da barragem em função da topografia

## Slide 9: Sumário
  Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 10: Temas para discussão
  Inclusão do tempo de bombeamento (Dtp) na interface
    Vale o esforço de padronizar pares Dtg e Dtp, limitando as alternativas para o usuário?
      Quais ciclos poderiam ser pré-definidos?
      Quais os limites técnicos para tipo de solução?
Dimensionamento da potência da bomba:
Tempo de geração - Dtg (h) | Tempo de bombeamento - Dtp (h)
12 | 
8
10
12

## Slide 11: Temas para discussão
Dimensionamento da potência de bombeamento:
  Planilha de dimensionamento de Francis Reversível:
    Potência da Turbina (Pt)
    dado de entrada
    Potência da Bomba inicial
    hoje igual a Pt
    passaria a ser calculada para relação Dtp / Dtg
    Potência da Bomba nominal (Pp)
    calculada pela planilha

## Slide 12: Sumário
  Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 13: Temas para discussão
Critérios de dimensionamento e arranjo
  Velocidades e perdas de cargas:
  (1) Circuitos de adução
  No dimensionamento preliminar das seções dos túneis, utilizamos velocidades admissíveis como parâmetro definidor.
  Quando comparados aos circuitos de usinas hidrelétricas convencionais, tendo em vista a função de bombeamento e os respectivos transientes, as velocidades admissíveis devem ser menores?
  (2) Tomada d’água de bombeamento
  De modo geral, em termos de critérios de dimensionamento, o que a difere da tomada de geração em relação à geometria e a equipamentos necessários?

## Slide 14: Temas para discussão
Critérios de dimensionamento e arranjo
  Posicionamento da casa de força:
  Proposta: a partir do ponto de cobertura mínima, conhecida uma elevação aproximada da janela (ELj), o algoritmo seleciona a posição de menor custo (C) considerando as extensões dos túneis de acesso, alta pressão e fuga, ponderados por coeficientes que reflitam os custos relativos.
  C = Ka.La+ Ktap. Ltap + Kf.Lf
  .
a
La
Ltap
Ltf
Cobertura mínima
ELj
i(média)%
El am
ELj

## Slide 15: Sumário
  Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 16: Temas para discussão
Volumes e custos em sistemas binários
  Manual de Inventário (usinas convencionais):
    Volumes para casas de força subterrâneas de UHE definidos por fórmulas empíricas (função de D3)
    Custos de turbinas a partir de gráficos do setor elétrico (função de kW/rpm)
Custos adicionais de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%)

## Slide 17: Temas para discussão
Volumes e custos em sistemas binários
  Módulo de Engenharia do HERA para UHR:
    Cálculo de volumes:
      usar fator de conversão para UHR?
      qual ordem de grandeza para concreto e escavação?
    Estimativa de custos (gráficos ou peso):
      definir os custos da Francis reversível a partir do gráfico do MI para convencional? Utilizar fator de conversão?
      adaptar gráfico do EPRI? (transformar ábaco em equação, acertar data de referência) ... ver limites
      planilha do engenheiro mecânico (consultor no início do projeto) fornece equação para peso.

## Slide 18: Sumário
  Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 19: Fluxograma do Módulo de Usinas Reversíveis no HERA
Aplicação de Filtros
Busca Intensiva (“Screening”)
Projetos de Engenharia
Locais Alternativos
Melhores Projetos
Orçamentos Preliminares
Orçamento Final (OPE)

## Slide 20: Temas para discussão
Custos no screening
  Fase anterior ao módulo de engenharia
  Função de custos:
  Detalhamento da função:
  Obras civis:
  Equipamentos:
  Infraestrutura:

## Slide 21: Temas para discussão
  Coeficientes (GE + PSR):
Custos no screening
  Obras civis da casa de força (parcela do componente OC):
    Equação definida a partir da fórmula do Manual, em função da vazão
Kcf
1
1,4
2,2
3
Kxc
4
5
concreto
preço unitário ponderado

## Slide 22: Temas para discussão
Custos no screening
  Equipamentos da casa de força (EQ):
    Equação definida por regressão simbólica de custos obtidos do Manual para usinas convencionais
  Coeficiente (GE + PSR):
Keq
1,4
1,6
2,0

## Slide 23: Temas para discussão
Custos no screening
  Análise da relação entre custos dos componentes e custo total para sugestão de adaptações pela COBA
  Exemplo: reavaliação do componente OT (custos indiretos + custos não considerados nas simplificações)

## Slide 24: Sumário
  Lacunas do Módulo de Engenharia
Temas para discussão
    Dimensionamento da potência da bomba
    Critérios de dimensionamento e arranjo
    Volumes e custos para conjuntos reversíveis
    Custos no screening
    Próximos passos

## Slide 25: Temas para discussão
Próximos passos
  Documentação de acompanhamento dos temas das reuniões: atas comentadas
  Assuntos para 3ª reunião
    Data
    Apresentação de dúvidas sobre critérios de dimensionamento e arranjo (a definir)
    Volumes e custos para conjuntos com turbina e bomba separados
  Avaliação da participação da GE
  Reuniões presenciais em Lisboa – formato e datas

## Slide 26: Obrigado!