## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
3ª Reunião Trimestral
04 de maio de 2021

## Slide 3
PSR integra estudos de consultoria, desenvolvimento de ferramentas avançadas e pesquisa de novas metodologias para sistemas de energia
Temos uma equipe de quase 100 pessoas formadas em otimização, sistemas de energia, estatística e ciência da computação
Trabalhamos em mais de 70 países em todos os continentes

## Slide 4: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 5: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 6: Introdução
Relatório das atividades desenvolvidas entre janeiro e março de 2021
Primeiros contatos com fabricantes para obtenção de informação da pesquisa documental relacionada a equipamentos eletromecânicos
Antecipação do desenvolvimento de aspectos metodológicos e do modelo computacional

## Slide 7: Introdução

## Slide 8: Introdução

## Slide 9: Introdução

## Slide 10: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 11: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
  Identificação de locais candidatos
  Aspectos conceituais e de operação dos reservatórios
  Regulação do armazenamento de energia no mundo
  Regulação das usinas hidrelétricas reversíveis no mundo
  Sistemas híbridos
  Estado da arte das UHRs
  Gerenciamento da base de dados da pesquisa
Metodologia
Demais aspectos

## Slide 12: Itens de pesquisa concluídos
Critérios e metodologias para identificação de locais candidatos de UHR são apresentados no item 2.1 dos relatórios de acompanhamento anteriores (RT1 e RT2).
Os aspectos conceituais e de operação dos reservatórios constam do item 2.2 do segundo relatório de acompanhamento (RT2).
Um histórico é apresentado no item 2.2 do primeiro relatório de acompanhamento (RT1), enquanto aspectos da regulação do armazenamento de energia no mundo (item 2.3) e das usinas hidrelétricas reversíveis (item 2.4) são descritos no RT2.
O tema de sistemas híbridos, combinando energia eólica e solar com UHR, foi detalhado no item 2.5 do segundo relatório de acompanhamento (RT2).

## Slide 13: Sumário
Pesquisa bibliográfica e documental
  Identificação de locais candidatos
  Aspectos conceituais e de operação dos reservatórios
  Regulação do armazenamento de energia no mundo
  Regulação das usinas hidrelétricas reversíveis no mundo
  Sistemas híbridos
  Estado da arte das UHRs
  Gerenciamento da base de dados da pesquisa

## Slide 14: Estado da arte das UHRs
Obras civis
  Referência principal: Engineering-Guidelines for Planning and Designing Hydroelectric Developments (ASCE, 1989)
  Necessidade de obtenção de referências documentais com apoio das cooperadas
  No que diz respeito à casa de força, o desenvolvimento dos modelos se dará a partir das definições das caraterísticas dos equipamentos eletromecânicos principais de cada alternativa de configuração
Equipamentos
  Pesquisa de referências genéricas de custos por kW e relações percentuais entre configurações, por exemplo:
    UHR de velocidade ajustável tem custo de 60 % a 100% maior que de velocidade fixa
    UHR com sistema ternário tem custo de 60 % a 100% maior que sistema binário

## Slide 15: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
  Identificação de locais candidatos
  Aspectos conceituais e de operação dos reservatórios
  Regulação do armazenamento de energia no mundo
  Regulação das usinas hidrelétricas reversíveis no mundo
  Sistemas híbridos
  Estado da arte das UHRs
  Gerenciamento da base de dados da pesquisa
Metodologia
Demais aspectos

## Slide 16: Gerenciamento da base de dados da pesquisa
Como mencionado no RT2, se todos estiverem de acordo, a PSR criará uma pasta em sua conta oficial do Dropbox para que toda a informação seja organizada em uma estrutura de diretórios e compartilhada.
Arquivos com extensão “.txt” explicativos serão disponibilizados juntamente com os arquivos de dados
As partes deverão manter sigilo das informações, sem divulgação para o público externo (ou somente com consentimento das partes envolvidas).

## Slide 17: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 18: Sumário
Metodologia
  Desenvolvimento de algoritmos
  Cenários regulatórios
  Otimização para estudos de alternativas
  Meio ambiente
  Arranjos de engenharia

## Slide 19: Sumário
Estudos desenvolvidos no âmbito regulatório de usinas hidrelétricas reversíveis
  Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
  Interrelações entre as configurações eletromecânicas de usinas hidrelétricas reversíveis e os possíveis serviços ancilares ou futuros serviços da rede elétrica brasileira
  Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
Próximos passos

## Slide 20: Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
Pesquisa apresentada no terceiro relatório trimestral
Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
Dentre os temas mais relevantes abordados na referida tomada de subsídios, podem ser destacados :
I) Serviços ancilares:
Tendência à utilização de UHRs para regulação de frequência e reserva energética, principalmente no cenário de fontes renováveis intermitentes (Barbour et al., 2016; Baumgarte et al., 2020 ; Sani et al., 2020).
II) Mercado de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN):
Extrema importância das alterações em normativos e desenhos de mercado, a fim de criar competitividade para as UHRs (EPE-DEE-013/2021) e consolidação de mecanismos de receita (PSR, 2018). Isto permitiria a criação de modelos de negócio.
Avaliação das possibilidades e condições adequadas de remuneração de UHRs por capacidade e por serviços ancilares (Baumgarte et al., 2020).

## Slide 21: Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
  III) Separação entre lastro e energia
Potência utilizada para bombeamento em UHRs influencia na capacidade entregue pelas mesmas, a qual pode ser utilizada como lastro no mercado de energia (Scekic et al., 2020).
A definição da curva do estado de carga (State of Charge – SoC) para bombeamento das UHRs é essencial para estabilidade do sistema, maior eficiência elétrica e maior entrega de capacidade, o que possibilitará maior possibilidade de comércio de lastro, valorando de forma mais correta, este importante atributo para o sistema elétrico (Scekic et al., 2020).

## Slide 22: Sumário
Estudos desenvolvidos no âmbito regulatório de usinas hidrelétricas reversíveis
  Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
  Interrelações entre as configurações eletromecânicas de usinas hidrelétricas reversíveis e os possíveis serviços ancilares ou futuros serviços da rede elétrica brasileira
  Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
Próximos passos

## Slide 23: Interrelações entre as configurações eletromecânicas de usinas hidrelétricas reversíveis e os possíveis serviços ancilares ou futuros serviços da rede elétrica brasileira
Possíveis serviços na rede elétrica e suas causas e efeitos | Sistema binário com máquina síncrona de velocidade fixa |  | Sistema binário com máquina de velocidade ajustável e circuito DFIM |  | Sistema binário com máquina de velocidade ajustável e circuito CFSM ("back to back") |  | Sistema ternário convencional com velocidade fixa |  | Sistema ternário com bypass e máquinas síncronas de velocidade fixa | 
Tipo de configuração usual para os dois modos de operação | Francis (mais usual) |  | Francis (mais usual) |  | Francis (mais usual) |  | Francis/ Pelton (mais usuais) |  | Francis/ Pelton (mais usuais) | 
Capacidade usual da unidade (MW) | 25 - >400 |  | 31,5 - >400 |  | 31,5 - >400 |  | 25 - >400 |  | 25 - >400 | 
Serviços ancilares ( Definidos conforme o submódulo 21.9 da ONS) | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento
Controle primário de frequência | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim
Controle secundário de frequência | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim
Suporte de reativos | Médio | Baixo | Médio-Alto | Médio | Médio-Alto | Médio-Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Auto reestabelecimento parcial (black start) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não
Auto reestabelecimento integral (black start) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não
Sistemas especiais de proteção (SEP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Outros possíveis serviços na rede elétrica para um horizonte futuro que considere a evolução do sistema elétrico brasileiro (Definidos a partir da revisão da literatura baseada na experiência internacional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Compensador síncrono | Médio | Baixo | Médio-Alto | Médio | Médio-Alto | Médio-Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Controle da taxa de potência da saída (MW/min ou MW/s) | Sim | Não | Sim | Sim (rápido) | Sim | Sim (rápido) | Sim | Não | Sim | Sim
Inércia Sintética | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não
Nivelamento de carga | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não
Descongestionamento da transmissão | Sim | Sim | Sim | Sim | SIm | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Capacidade de geração | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não
Resposta rápida de frequência | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não
Fonte: Elaboração própria, a partir de Argonne National Laboratory, Ago. 2014, p.40-61; Argonne National Laboratory, Jun. 2014, p.67-79; Webb, K. Teacher in Energy Systems Engineering. Course Notes: ESE471: Energy Storage Systems, Section 3: Pumped-Hydro Energy Storage, p.1-74, College of Engineering, Oregon State University, USA.

## Slide 24: Sumário
Estudos desenvolvidos no âmbito regulatório de usinas hidrelétricas reversíveis
  Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
  Interrelações entre as configurações eletromecânicas de usinas hidrelétricas reversíveis e os possíveis serviços ancilares ou futuros serviços da rede elétrica brasileira
  Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
Próximos passos

## Slide 25: Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
I) Controle primário de frequência
Brasil: Dispensa do contrato de serviços ancilares (NT ANEEL 132/2019).
França: Mercado bilateral com participação voluntária do usuário da rede, a partir das ofertas observadas diariamente (ENTSO-E, 2020).
Alemanha: Mesmo processo de remuneração do que na França (ENTSO-E, 2020).
Espanha: Política de remuneração mandatória, ou seja, os agentes geradores conectados à rede elétrica devem reservar parte da capacidade para atingirem os requerimentos dos operadores de transmissão (ENTSO-E, 2020).
Estados Unidos: A ERCOT (Conselho de confiabilidade elétrica do Texas) é a única operadora independente do sistema a instituir um mercado para tal serviço, com a remuneração advinda da capacidade de resposta (EPRI, 2019).

## Slide 26: Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
II) Controle secundário de frequência
Brasil: A unidade geradora terá direito a receber à remuneração referente aos custos de operação e manutenção de seus equipamentos através de encargo de serviços do sistema - ESS (ANEEL -132/2019-SRG).
França: Não há um esquema específico de liquidação para a capacidade e/ou energia (PWC, 2019).
Alemanha: As regras de liquidação para a capacidade e energia são baseadas em pagamento por oferta (PWC, 2019).
Espanha: As políticas de remuneração para a capacidade e energia são baseadas no mercado (ENTSO-E, 2020).
Estados Unidos: O mercado para este serviço define tendências horárias e sazonais , tipicamente relacionadas com o preço da energia para a reserva girante (EPRI, 2019).

## Slide 27: Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
III) Suporte de reativos
Brasil: Remuneração por MVArh gerado/ absolvido (ANEEL -132/2019-SRG). Prestação do serviço ancilar remunerada pela tarifa de serviços ancilares (TSA), atualmente igual a R$ 7,63/MVArh (ANEEL -132/2019-SRG).
França: Preço do serviço é regulado e definido pela autoridade reguladora competente (ENTSO-E, 2020).
Alemanha: Remuneração baseada em regras de mercado (ENTSO-E, 2020).
Espanha: Não há regras de liquidação de ofertas de intercâmbio da potência reativa (ENTSO-E, 2020).
Estados Unidos: Caso um recurso forneça energia reativa, os operadores independentes do sistema atuarão sob a ótica do custo de oportunidade perdida, similar ao mesmo custo estabelecido para a reserva operacional (EPRI, 2019).

## Slide 28: Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
IV) Despacho complementar para a manutenção da reserva de potência operativa
Brasil: Indispensável a celebração do contrato de prestação de serviços ancilares com a ONS (NT ANEEL 132/2019). As usinas termelétricas receberão mensalmente receita pela prestação deste serviço ancilar.
França: Serviço baseado no mercado com participação voluntária do usuário da rede (ENTSO-E, 2020).
Alemanha: Sem remuneração definida para a capacidade e /ou energia (ENTSO-E, 2020).
Espanha: Remuneração híbrida para a capacidade e baseada em mercado, para fins de energia (ENTSO-E, 2020). Monitoramento do serviço é híbrido para a capacidade e ex post para a energia (ENTSO-E, 2020).
Estados Unidos: Mercado de serviços ancilares em tempo real , exceto A ERCOT, além do mercado day ahead (EPRI, 2019).

## Slide 29: Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
V) Auto reestabelecimento (Black start)
Brasil: Dispensável celebração de contrato de serviços ancilares com o ONS para o black start parcial (NT ANEEL -132/2019). Remuneração anual de R$ 38.041, 63 para o black start integral (ANEEL -132/2019-SRG).
França: Não há definição formal para a remuneração deste serviço (ENTSO-E, 2020).
Alemanha: Este país é livre de regras de remuneração (ENTSO-E, 2020).
Espanha: Não há política de remuneração para este serviço, pois o mesmo é quase inexistente neste país (ENTSO-E, 2020).
Estados Unidos: Remuneração definida por cada operador independente do sistema (EPRI, 2019). Por exemplo, no mercado da operadora ISO-NE, os custos são realocados para consumidores da transmissão (EPRI,2019).

## Slide 30: Sumário
Estudos desenvolvidos no âmbito regulatório de usinas hidrelétricas reversíveis
  Contribuições para a tomada de subsídios da ANEEL nº 011/2020
  Interrelações entre as configurações eletromecânicas de usinas hidrelétricas reversíveis e os possíveis serviços ancilares ou futuros serviços da rede elétrica brasileira
  Remuneração de serviços ancilares no Brasil e em alguns países do mundo
Próximos passos

## Slide 31: Próximos passos
Definir premissas regulatórios que viabilizem as UHRs no Brasil
Caminhos a seguir: Leilão Multi-atributo (energia; lastro; serviços ancilares; etc.); Análise Custo Benefício; Análise de Impacto Regulatório (AIR).
Simulação de casos: UHE vs UHR.
Pergunta a ser respondida com as premissas regulatórias: O modo de operação “bombeamento” do recurso hidrelétrico pode trazer benefícios para sistema?

## Slide 32: Sumário
Metodologia
  Desenvolvimento de algoritmos
  Cenários regulatórios
  Otimização para estudos de alternativas
  Meio ambiente
  Arranjos de engenharia

## Slide 33: Otimização para estudos de alternativas
O cálculo preliminar de demanda do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) por projetos de usinas hidrelétricas reversíveis foi feito a partir da projeção para a expansão do SEB até 2040. Softwares desenvolvidos pela PSR foram utilizados com o objetivo de minimizar o custo total de investimento e o custo operacional variável esperado para o Sistema.
Time Series Lab (PSR)
Cenário Macroeconômico
Demanda Energética
CVU de Térmicas
Séries de vazão
PLD mensal
PLD horário
Geração
Risco de Déficit
Armazenamento
Radiação
Temperatura
Vento
Expansão Ótima
Dados
Históricos
Cenários Renováveis
OptGen (PSR)
SDDP (PSR)
Simulação Hidrotérmica
Expansão Ótima do Sistema Energético
PIB
Projeção de Combustível
Câmbio
Inflação

## Slide 34: Premissas para a Simulação
Algumas premissas foram definidas para calcular a expansão da oferta e demanda de eletricidade.
Demanda
A projeção da demanda depende principalmente da expectativa de crescimento do PIB para o ano, apresentada pelo banco central. Excepcionalmente para o ano de 2020, foi utilizada a curva de recuperação de consumo elétrico após o pico da pandemia
Chart: 
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Projeção de demanda (GWm) | 69.1 | 79.6 | 93.2 | 107.6 | 122.6
Oferta
As seguintes fontes foram consideradas
Expansão da Geração
PCH / Hidrelétricas
GN do pré-sal
GNL
GN / Ciclo aberto
Biomassa
Nuclear
Bateria
Solar
Eólica
Carvão Nacional / Importado
UTE
Projeção da demanda por eletricidade (GWm) no Brasil

## Slide 35: Premissas para a Simulação
Para calcular o custo de investimento de cada tecnologia, foram consideradas as seguintes características
Para solar, bateria e eólica, foi considerada uma redução nos custos de investimento
 | PCH | UHE | Biomassa | GNL | GN – Ciclo combinado | Carvão Nacional | Carvão Importado | Nuclear | Eólica | Solar | Bateria
Capacidade do Projeto (MW) | 30 | 1000 | 100 | 900 | 450 | 500 | 500 | 1000 | 30 | 30 | 500
CAPEX (R$/kWinst) | 6500 | 4500 | 5500 | 2100 | 2650 | 2125 | 1750 | 5500 | 4000 | 3750 | 2013
OPEX (R$/kWyear) | 40 | 35 | 85 | 35 | 35 | 60 | 50 | 180 | 85 | 35 | 99
Chart: Evolução do CAPEX
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Solar | 3500 | 3221.0776 | 3057.9184 | 2942.1551 | 2852.3622 | 2778.996 | 2716.9658 | 2663.2327 | 2615.8368 | 2573.4398 | 2535.0869 | 2500.0736 | 2467.8644 | 2438.0433 | 2410.2806 | 2384.3103 | 2359.915 | 2336.9144 | 2315.1578 | 2294.5173 | 2275
Eólica | 4000 | 3863.3807 | 3783.4635 | 3726.7614 | 3682.7798 | 3646.8442 | 3616.4611 | 3590.1421 | 3566.927 | 3546.1605 | 3527.3748 | 3510.2249 | 3494.4485 | 3479.8418 | 3466.2433 | 3453.5228 | 3441.5736 | 3430.3077 | 3419.6511 | 3409.5412 | 3400
Bateria | 2012.8 | 1729.5107 | 1563.7972 | 1446.2215 | 1355.0227 | 1280.5079 | 1217.5065 | 1162.9322 | 1114.7943 | 1071.7335 | 1032.7802 | 997.2187 | 964.5052 | 934.2173 | 906.0199 | 879.643 | 854.8657 | 831.5051 | 809.4078 | 788.4442 | 768.5037

## Slide 36: Premissas para a Simulação
Os seguintes valores foram assumidos para custo unitário variável (CVU)
Os valores assumidos para as variáveis de câmbio e Henry Hub foram:
Térmicas | Fórmula do Custo Unitário Variável (R$/MWh) | Taxa de Conversão (MMBtu/MWh)
Gás Natural do pré-sal | = Taxa de Conversão x ( 4.5 [USD/MMBtu] ) x Câmbio | 7.38
GNL Totalmente Flexível | = Taxa de Conversão x (115% x Henry Hub + 4 [USD/MMBtu]) x Câmbio | 7.41
GNL Parcialmente Flexível |  | 7.41
Gás Natural – Ciclo Aberto | = 500 [R$/MWh] | -
Variável | Fonte | Unidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040
Henry Hub | Banco Mundial (Out/19) | (USD/ MMBtu) | 2.191 | 2.601 | 2.78 | 2.84 | 2.90 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.17 | 3.24 | 3.30 | 3.30
FX | BCB (Mar/20) | (R$/USD) | 4.58 | 4.35 | 4.30 | 4.37 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
1 Valores do EIA (acessado em 1 de abril de 2020)

## Slide 37: Expansão do caso de referência
Chart: Capacidade Instalada (GW)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Hidrelétrica | 112.466 | 112.6072 | 112.6104 | 112.6104 | 112.6419 | 112.7477 | 113.0632 | 113.5099 | 114.1993 | 114.3101 | 115.6523 | 117.4971 | 119.018 | 120.3485 | 122.1481 | 123.9677 | 124.6056 | 124.9852 | 125.686 | 126.3868 | 126.9124
Biomassa | 11.6036 | 11.7629 | 12.1308 | 12.3334 | 12.3619 | 12.5915 | 12.5915 | 12.5915 | 12.5915 | 11.8518 | 11.8518 | 12.2018 | 12.1104 | 12.8418 | 12.944 | 13.179 | 12.922 | 13.2 | 12.6324 | 12.5248 | 12.0835
Outras Térmicas | 12.3951 | 12.6898 | 12.8495 | 12.9494 | 12.515 | 11.4914 | 10.1304 | 8.6722 | 7.1951 | 6.7271 | 5.9521 | 5.8371 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991 | 4.7991
Eólica | 15.7705 | 15.9498 | 15.6533 | 17.0104 | 18.2908 | 19.331 | 20.5358 | 20.9201 | 21.8605 | 25.3356 | 26.0746 | 27.0341 | 25.7158 | 26.1446 | 26.9023 | 28.7017 | 29.7212 | 30.9384 | 32.9787 | 35.4407 | 36.6519
Gás | 11.5228 | 12.9368 | 12.9768 | 13.5423 | 13.5555 | 14.7128 | 15.87 | 17.0987 | 17.8867 | 18.3573 | 19.1774 | 19.1774 | 19.8655 | 20.3663 | 21.2043 | 21.9664 | 23.86 | 24.7531 | 25.6501 | 25.8443 | 27.2813
Solar | 5.0695 | 8.0382 | 10.526 | 13.5097 | 16.5508 | 20.4213 | 23.6585 | 26.7577 | 29.2733 | 31.3624 | 34.9862 | 39.6677 | 45.7908 | 50.3595 | 53.6358 | 55.1377 | 56.2345 | 61.2804 | 65.8196 | 70.9673 | 75.8127
Bateria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 2.4881 | 3.306 | 5.1725 | 7.1113 | 7.7086 | 8.4206
Evolução da Capacidade Instalada no SEB (2020-2040)

## Slide 38: Avaliação de usinas reversíveis
Foram consideradas basicamente três tipos diferentes de usinas hidrelétricas reversíveis
UHR | Capacidade de Armazenamento | CAPEX + OPEX | Vida útil (anos) | Subsistema | Obs
1 | 24h | R$ 4.632/kW | 30 | Uma para cada subsistema | 
2 | 1 semana | R$ 9.666/kW | 30 | Sul | A UHE existente Barra Grande foi considerada como seu reservatório inferior
3 | 1 mês | R$ 10.602/kW | 30 | Sudeste | A UHE existente Lajeado foi considerada como seu reservatório inferior
As usinas reversíveis de armazenamento semanal e mensal foram retiradas da apresentação do Webinar “Viabilidade Econômica das Usinas Hidroelétricas Reversíveis no Sistema Interligado Nacional” realizado pelo Gesel.
Esses projetos foram utilizados nessas análises preliminares para permitir a realização de cálculos na metodologia top-down antes da obtenção dos resultados da abordagem bottom-up. Posteriormente, as análises poderão ser refeitas considerando os custos de investimentos para os projetos obtidos com o software HERA, que está em desenvolvimento.

## Slide 39: Avaliação de usinas reversíveis
Considerando as usinas do slide anterior, foi feita nova otimização da expansão do sistema até 2040.
O resultado foi a inclusão de uma UHR de 24h no Sudeste e outra no Nordeste.
Chart: 
| Eólica | Solar | Térmicas a gás | Biomassa | Reversível
Caso de referência | 31491.9 | 34094.9 | 19564.3677 | 3253.63 | 0
Caso com reversíveis | 29129.1 | 34094.9 | 11375.7 | 3253.63 | 9293.0557
Potência instalada (MW) até 2040 por tecnologia
Chart: 
| Nordeste | Norte | Sudeste | Sul
Com compartilhamento de reserva | 1376.95 | 0.17571 | 7915.93 | 0
Sem compartilhamento de reserva | 1596.66 | 1282.88 | 5987.14 | 426.39
Potência instalada (MW) de UHR por subsistema
Se for desconsiderado o compartilhamento de reserva, altera-se a potência instalada de reversível por subsistema

## Slide 40: Sensibilidade ao CAPEX
A mesma otimização foi feita diversas vezes alterando somente o custos de investimento das UHRs de armazenamento semanal e mensal. Os seguintes casos foram considerados:
# Caso | Referência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CAPEX UHRs de 24h | R$ 4.632/kW | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda | Não muda
CAPEX UHR semanal | R$ 9.666/kW | R$ 4.632/kW | R$ 4678 /kW (1% maior) | R$ 4748 /kW (2.5% maior) | R$ 4864 /kW (5% maior) | R$ 4979 /kW (7.5% maior) | R$ 5095 /kW (10% maior) | R$ 5558 /kW (20% maior) | R$ 6022 /kW (30% maior) | R$ 6948 /kW (50% maior)
CAPEX UHR mensal | R$ 10.602/kW | R$ 4.632/kW | 1% maior | 2.5% maior | 5% maior | 7.5% maior | 10% maior | 20% maior | 30% maior | 50% maior
Chart: Capacidade Instalada (MW)
| 0 | 0.01 | 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 7.4999999999999997E-2
UHR mensal | 3150.21 | 3150.21 | 3150.21 | 781.501 | 0
Reversível 24h SE | 4760.21 | 4760.21 | 4760.13 | 7133.48 | 7916.03
A reversível de armazenamento semanal não entrou no sistema
A capacidade instalada por tecnologia não varia, mantendo os 9.3 GW de reversível
A reversível de 24h do Sudeste compensa a redução da capacidade instalada da UHR mensal
A partir do CAPEX 7.5% maior, não houve mais entrada da UHR mensal e, por isso, os casos não foram incluídos no gráfico ao lado.
Potência instalada (MW) para cada aumento no CAPEX

## Slide 41: Operação das reversíveis no sistema
Para visualizar de forma preliminar a operação das reversíveis no SEB de 2040, foi selecionado um cenário hidrológico seco e um úmido. Os cenários hidrológicos são uma forma simplificada do SDDP de representar o histórico de vazões.
O caso escolhido para isso considera que todas as reversíveis têm o mesmo custo de investimento (Caso 1), para o qual houve a instalação de uma UHR de armazenamento mensal e de 3 UHRs de armazenamento diário.
A operação da reversível está muito relacionada com o custo marginal da operação, já que a UHR busca bombear água (gastar energia) em momentos de custo baixo e gerar energia quando o custo está maior. Isso pode ser exemplificado, considerando um dia típico no mês de março de um cenário seco.
Enchimento do reservatório
Geração
Geração das Reversíveis e CMO do Sudeste por hora para o mês de março em um cenário seco
Chart: Geração (MW)
Geração das Reversíveis (MW) | 0.030254 | 0.0015722 | 0.0015699 | 0.0015688 | 0.0015679 | 0.0015693 | 0.0014507 | 0.00023963 | -331.9595 | -4199.9995 | -4199.9996 | -4976.2985 | -7261.8463 | -4199.9992 | 46.5889 | 47.0059 | 33.788 | 28.1284 | 1680.5227 | 626.3268 | 54.0232 | 68.6521 | 21.5873 | 13.436
CMO do Sudeste (R$ /MWh) | 287.349 | 287.159 | 287.159 | 287.159 | 287.159 | 287.159 | 287.159 | 282.748 | 272.625 | 268.011 | 240.827 | 215.513 | 215.513 | 240.827 | 272.625 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351 | 287.351

## Slide 42: Operação das reversíveis no sistema
Cenário Úmido
Chart: 
Biomassa | 546.3762 | 133.1113 | 43.0495 | 44.0503 | 37.5203 | 176.2053 | 1574.6855 | 2192.9953 | 2403.3147 | 1990.6907 | 1473.1182 | 1715.664 | 1332.58 | 1652.7503 | 1653.9389 | 2320.7076 | 3459.6828 | 3981.1662 | 4124.9489 | 4069.5149 | 4047.1467 | 4073.632 | 3888.8422 | 3321.6833
Térmicas | 17216.3374 | 17204.4504 | 17226.5046 | 17216.3376 | 17204.4505 | 17310.5185 | 17216.3374 | 17311.3212 | 17311.3215 | 17216.3379 | 17204.451 | 17311.3222 | 17204.4517 | 17311.3223 | 17216.3374 | 17216.3374 | 17430.0794 | 17430.0798 | 17436.4216 | 17424.5224 | 17418.193 | 17433.7032 | 17418.1927 | 17311.3212
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7538 | 3557.9431 | 11528.762 | 18830.3063 | 21308.3027 | 21395.9343 | 17524.8942 | 20293.9863 | 22763.2735 | 19525.4855 | 10192.4607 | 406.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 8742.0759 | 6364.4956 | 5997.2941 | 5623.4784 | 5229.195 | 5890.387 | 9448.4976 | 11529.7775 | 12543.1188 | 12064.7194 | 15146.9836 | 14806.9474 | 13830.9671 | 13368.7761 | 13238.9071 | 13191.9868 | 13168.5051 | 13791.1492 | 14335.5584 | 13750.6074 | 14891.5432 | 15474.5067 | 14624.2525 | 12697.9125
Hidrelétricas | 81347.5379 | 80026.2346 | 79067.8243 | 78567.2202 | 79538.4322 | 81679.6323 | 82588.0186 | 83386.916 | 84176.2965 | 84910.8666 | 85543.1254 | 86129.9381 | 86704.5315 | 87376.267 | 87801.505 | 88753.0587 | 90052.5617 | 92196.3617 | 96015.7997 | 93482.1059 | 89506.7222 | 90117.5769 | 85980.9567 | 84064.8023
Reversíveis | -8531.0865 | -9228.4654 | -9714.795 | -9764.8634 | -9561.9785 | -7915.06 | -6387.5004 | -5005.958 | -4288.9771 | -4731.6939 | -5086.3483 | -5074.6856 | -5099.9243 | -4883.2188 | -4759.2047 | -2919.0027 | 2947.6271 | 8452.0319 | 9233.6739 | 8806.1276 | 8491.359 | 8669.8557 | 8144.348 | 2547.2337
Demanda | 99262.1 | 94427.8 | 92547.6 | 91614 | 92375.1 | 97081.6 | 104854.2 | 112915.6 | 123616.6 | 130224 | 135531.5 | 136226.3 | 131438.3 | 135060.7 | 137854.8 | 138028 | 137189.5 | 136192.6 | 141094.1 | 137469.4 | 134294.6 | 135709.2 | 129999.5 | 119886.3
Chart: 
Térmicas | 7306.1054 | 4836.8334 | 5311.7293 | 5131.5722 | 4155.9147 | 4732.8406 | 7364.0272 | 7336.5836 | 6116.1167 | 5811.8217 | 5698.8711 | 5348.4129 | 4896.966 | 4972.125 | 7606.4876 | 7750.1497 | 9152.8352 | 9495.548 | 8755.7631 | 8542.9151 | 8191.8596 | 8019.2065 | 7248.9003 | 7605.9284
Hidrelétricas | 1371.3868 | 744.5222 | 952.4546 | 896.5599 | 523.0711 | 671.6138 | 1349.7593 | 1297.4767 | 888.0634 | 810.869 | 810.8485 | 745.9756 | 662.1597 | 662.7929 | 1286.2682 | 1275.052 | 1337.6703 | 388.1994 | 79.5311 | 287.7446 | 420.8538 | 388.4636 | 453.7006 | 1159.7116
Reversível Mensal | 1301.2885 | 878.2775 | 845.0025 | 824.1755 | 957.4828 | 859.1434 | 1242.1936 | 1217.6897 | 1233.0984 | 1352.3348 | 1504.6432 | 1432.1345 | 1326.7318 | 1292.7666 | 1318.0477 | 1317.6206 | 1318.3912 | 123.1238 | 16.1197 | 103.4386 | 142.8004 | 129.284 | 179.5858 | 968.0373
Reversíveis de 24h | 3168.0447 | 2823.3792 | 2875.1634 | 2891.8924 | 3042.8025 | 2493.7955 | 2793.3226 | 2689.806 | 2906.2388 | 3064.4903 | 3248.8981 | 3144.7134 | 3018.9468 | 2984.8444 | 2914.5046 | 2825.2037 | 2016.7584 | 155.2661 | 22.9317 | 121.0024 | 174.6806 | 150.9961 | 230.6091 | 1602.7272
Requisito de Reserva | 6295.8616 | 6060.8928 | 5911.5318 | 5860.258 | 5927.9994 | 6156.0777 | 6585.6163 | 8132.976 | 9699.599 | 9832.669 | 10159.744 | 9524.0358 | 8652.478 | 8678.1219 | 8922.385 | 9364.726 | 10082.181 | 9869.733 | 8567.231 | 8658.2559 | 8415.0127 | 8150.1803 | 7380.6582 | 6794.8454
Geração (MW) por fonte e por hora em um dia típico de junho
Capacidade alocada na reserva (MW) por fonte e por hora em um dia típico de junho

## Slide 43: Operação das reversíveis no sistema
Cenário Seco
Chart: 
Biomassa | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761 | 4146.1761
Térmicas | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4312 | 28124.4314 | 28124.4314 | 28124.4314 | 28124.4316 | 28124.4314 | 28124.4313 | 28124.4313 | 28124.4313 | 28124.4313
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7522 | 2154.7423 | 11866.3458 | 22844.4193 | 34387.9074 | 41842.4908 | 45653.7885 | 49366.4379 | 44984.4756 | 33700.1544 | 21588.5266 | 10430.1479 | 2431.99 | 0.27713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 19183.8729 | 19075.6855 | 18256.4848 | 16375.6445 | 15634.3285 | 15571.4017 | 16451.5926 | 15744.7108 | 14522.6568 | 16236.5837 | 20410.7272 | 20653.1286 | 19831.4384 | 19116.4943 | 19164.5886 | 19932.334 | 21017.2707 | 22168.6852 | 23823.1962 | 25498.1638 | 25894.5907 | 25705.577 | 24363.9522 | 23067.6437
Hidrelétricas | 60444.8218 | 54661.8072 | 50843.0567 | 50785.1021 | 51855.0281 | 54613.5794 | 56207.7481 | 57019.9364 | 58774.3324 | 52565.1454 | 46188.3 | 42981.4532 | 35632.1961 | 45814.3503 | 60900.5999 | 72797.5803 | 78046.9383 | 79199.6173 | 81925.0822 | 80700.73 | 78888.0598 | 80260.3682 | 78168.6789 | 70656.5093
Reversíveis | 4.8725e-05 | 4.5821e-05 | 4.5718e-05 | 4.5646e-05 | 4.5623e-05 | 4.5593e-05 | 4.518e-05 | 4.4582e-05 | 4.4628e-05 | 3.7219e-05 | 1.4104e-05 | 1.8909e-05 | 1.2048e-05 | 3.9004e-05 | 4.1585e-05 | 0.00029512 | 2885.18 | 286.471 | 2802.6705 | 2119.4001 | 96.6654 | 175.149 | 58.2422 | 5.832e-05
Demanda | 111878.6 | 105985.5 | 101347.3 | 99409.2 | 99738.2 | 102470 | 107064.9 | 116882.1 | 128390.4 | 135439.7 | 140687.9 | 141529.8 | 137068.8 | 142157.1 | 146012.9 | 146567.5 | 144628.4 | 136331 | 140792.5 | 140557.7 | 137118 | 138382.4 | 134834.7 | 125969
Chart: 
Térmicas | 1655.864 | 1065.0062 | 1068.6851 | 927.3066 | 870.5203 | 787.5002 | 731.2193 | 1276.6934 | 1606.981 | 1541.2858 | 1538.3639 | 1294.6773 | 2318.5847 | 1454.9872 | 1378.4469 | 1991.0413 | 3848.7253 | 2520.9776 | 3329.6742 | 2674.797 | 1904.2633 | 1851.888 | 1733.5049 | 1029.3342
Hidrelétricas | 2238.639 | 1798.0693 | 2018.8622 | 1811.2629 | 1713.8614 | 1504.7827 | 1326.2091 | 1537.311 | 1505.5945 | 1895.2685 | 2012.9707 | 2208.9318 | 7320.3587 | 3621.1577 | 1739.7229 | 346.8474 | 532.1061 | 480.0632 | 755.1313 | 361.4235 | 460.5914 | 320.982 | 350.866 | 503.7522
Reversível Mensal | 1746.313 | 1903.4244 | 1777.3703 | 1848.7646 | 1894.6137 | 1960.8579 | 2141.4834 | 2503.8437 | 2631.8537 | 2599.6337 | 2593.1736 | 2443.6532 | 1351.9272 | 1975.6942 | 2513.0734 | 2775.8038 | 186.2626 | 2470.6015 | 293.2812 | 748.4405 | 2369.6614 | 2285.1814 | 2313.3914 | 2401.6336
Reversíveis de 24h | 3861.8879 | 3915.2267 | 3741.0374 | 3801.9249 | 3852.5618 | 3924.5435 | 4190.8979 | 4871.3232 | 5121.8264 | 5059.4326 | 5049.4513 | 4781.5522 | 3324.2217 | 4140.0927 | 4897.9143 | 5403.8217 | 5981.9829 | 5388.6775 | 5520.7936 | 5502.557 | 4854.2047 | 4833.3508 | 4701.7533 | 4672.2309
Requisito de Reserva | 7187.0773 | 6866.926 | 6657.9305 | 6613.4955 | 6640.9987 | 6622.2706 | 7088.6037 | 9255.807 | 10065.027 | 10271.0414 | 10406.5092 | 9779.6415 | 9562.1526 | 9682.2886 | 9768.864 | 10031.1 | 10324.459 | 10268.857 | 9197.4796 | 8874.1688 | 8742.2839 | 8422.4331 | 8155.6798 | 7771.3072
Geração (MW) por fonte e por hora em um dia típico de setembro
Capacidade alocada na reserva (MW) por fonte e por hora em um dia típico de setembro

## Slide 44: Sumário
Metodologia
  Desenvolvimento de algoritmos
  Cenários regulatórios
  Otimização para estudos de alternativas
  Meio ambiente
  Arranjos de engenharia

## Slide 45: Meio ambiente: Blue print de conservação
Delimitação da Área Ativa de Rio
  Fases:
    Implementação do framework ARA da TNC
      Mapeamento de funções do ArcGis para o GRASS
    Integração do framework ao HERA

## Slide 46: Meio ambiente: Blue print de conservação
Delimitação da Área Ativa de Rio
  Implementação do framework ARA da TNC
    Fases concluídas:
      Pré-processamento do modelo digital de terreno
      Construção do mapa do custo de escoamento lateral da água
      Delimitação das áreas ribeirinhas e áreas alagáveis
      Construção do mapa de índice de humidade
    Fases em andamento
      Refinamento do mapa de áreas alagáveis (15% concluído)
      Construção do mapa de contribuição de material (20% concluído)
  Integração ao HERA: não iniciado

## Slide 47: Meio ambiente: Blue print de conservação
Delimitação da Área Ativa de Rio
  Fluxo de trabalho do passo 5 do ARA: Refinamento do mapa de áreas alagáveis

## Slide 48: Meio ambiente: Blue print de conservação
Delimitação da Área Ativa de Rio
Rede de drenagem inferida
Mapa de custos de escoamento
Zonas ribeirinhas e alagáveis

## Slide 49: Sumário
Metodologia
  Desenvolvimento de algoritmos
  Cenários regulatórios
  Otimização para estudos de alternativas
  Meio ambiente
  Arranjos de engenharia

## Slide 50: Arranjos de engenharia
Critérios de projeto: dimensionamento e características principais
  Equipamentos mecânicos
  Equipamentos elétricos
Peso de equipamentos para definição de custos
Planilhas de dimensionamento de turbinas
  Francis reversível (50 e 60 Hz)
  Pelton (50 e 60 Hz)

## Slide 51: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 52: Sumário
Modelo computacional
  GIS
  Meio ambiente
  Engenharia

## Slide 53: GIS
Foi implementado um sistema de banco de dados com modelos para representação de locais candidatos, reservatórios e barragens
A interface visual inclui um mapa com camadas para representação gráfica de locais candidatos, barragens, reservatórios e resultados de buscas de locais (com reservatório existente e circuito fechado)
Ferramentas já em funcionamento:
  Busca de locais candidatos para usinas com reservatório existente
  Busca de locais candidatos para usinas de cilco fechado
  Traçado simplificado de reservatórios e visualização de suas informações
  Cálculo de métricas de impactos sócio-ambientais

## Slide 54: GIS – Busca de locais candidatos para usinas com reservatório existente
Busca no entorno de um reservatório existente
Mapa comparativo de estimativas de custos para diferentes locais
Escolha de locais candidatos e traçado de reservatórios

## Slide 55: GIS – Busca de locais candidatos para usinas de ciclo fechado
Busca em uma área selecionada
Mapa comparativo de estimativas de custos para diferentes locais
Escolha de locais candidatos e traçado de reservatórios

## Slide 56: GIS
Próximos passos:
  Ajustes de parâmetros nos algoritmos de busca
  Incorporar o algorítmo de programação inteira (MIP) para traçado otimizado dos reservatórios
  Iniciar estudo em um caso real para validar a metodologia

## Slide 57: Sumário
Modelo computacional
  GIS
  Meio ambiente
  Engenharia

## Slide 58: Engenharia
Foi implementado um sistema de banco de dados com modelos para a representação das principais estruturas das usinas reversíveis
Visualização das estruturas no mapa
Estruturas de barramento e tomada d’água no reservatório superior
Condutos e casa de força próximos ao reservatório inferior

## Slide 59: Engenharia
Em elaboração:
  Algoritmos e workflow do sistema de dimensionamento e layout das estruturas de engenharia
  Conjunto de planilhas similares ao manual de inventário
  Planilhas de orçamento
Passos seguintes:
  Cálculo de volumes e quantitativos para orçamento
  Interface gráfica para definição de parâmetros e preços unitários

## Slide 60: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 61: Sumário
Contribuições Externas
  Produção científica
  Participação no Fórum do IHA

## Slide 62: Produção científica
Resumos para o XXVI SNPTEE:
  Identificação de locais para a construção de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis
  Desafios Regulatórios para inserção das Usinas Hidrelétricas Reversíveis no Brasil
  A perspectiva socioambiental na seleção de sistemas de armazenamento de energia para o sistema elétrico de potência: uma abordagem multicritério. (todos apresentados no Anexo D)

## Slide 63: Sumário
Contribuições Externas
  Produção científica
  Participação no Fórum do IHA

## Slide 64: Participação no Fórum do IHA
Para o grupo de Política e Mercado, a PSR e a PUC contribuíram com o texto do documento brasileiro organizado pela EPE e pelo GESEL.

## Slide 65: Participação no Fórum do IHA
No grupo de Inovação, a PSR elaborou documento sobre a metodologia que vem sendo concebida ao longo deste P&D (Pumped Storage Hydropower prelimi-nary site selection and engineering design based on power system requirements) e apresentou um slide resumo na reunião.

## Slide 66: Participação no Fórum do IHA

## Slide 67: Sumário
Introdução
Pesquisa bibliográfica e documental
Metodologia
Modelo computacional
Contribuições externas
Próximas atividades e desafios

## Slide 68: Próximas atividades e desafios
Participação das cooperadas e contatos com fabricantes para continuidade da pesquisa sobre o estado da arte.
Reuniões agendadas no período do RT3 e já realizadas:
  Andritz: 07/04
  GE, Brasil: 08/04
Reuniões adicionais realizadas até esta apresentação:
  GE, internacional: 26/04
  EDF: 27/04

## Slide 69: Obrigado!