## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
5ª Reunião Trimestral
20 de setembro de 2021

## Slide 3
PSR integra estudos de consultoria, desenvolvimento de ferramentas avançadas e pesquisa de novas metodologias para sistemas de energia
Temos uma equipe de quase 100 pessoas formadas em otimização, sistemas de energia, estatística e ciência da computação
Trabalhamos em mais de 70 países em todos os continentes

## Slide 4: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 5: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 6: Introdução
Atividades desenvolvidas entre a segunda quinzena de junho e agosto de 2021, considerando a solicitação de ajuste da entrega dos relatórios à data de início constante no contrato.
Continuidade dos contatos com a GE para obtenção de informação da pesquisa documental relacionada a equipamentos eletromecânicos e obras civis.
Organização de equipe externa de especialistas em projeto de engenharia para adaptar critérios de usinas convencionais para as reversíveis.
Antecipação do desenvolvimento de ferramentas do modelo computacional, além da escolha de áreas para testes de funcionalidade e coleta de dados preliminares.

## Slide 7: Introdução

## Slide 8: Introdução

## Slide 9: Introdução

## Slide 10: Introdução

## Slide 11: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 12: Sumário
2. Pesquisa bibliográfica e documental
  2.1 a 2.4. Itens de pesquisa concluídos
  2.5. Estado da arte das UHRs
  2.6. Aspectos socioambientais
  2.7. Gerenciamento da base de dados da pesquisa

## Slide 13: Estado da arte das UHRs
Obras civis
  Para compensar a relativa escassez de referências na literatura, será proposta a utilização de um grupo de especialistas, contendo ao menos: um engenheiro mecânico com experiência em bombas, um engenheiro hidráulico e um projetista com experiência em usinas convencionais
Equipamentos
  Contatos com a GE estão sendo feitos para obtenção de informações técnicas e validação de premissas, critérios e formulações.
Mini-curso GESEL
  Apresentação de desenhos de arranjo das usinas reversíveis em Portugal.
  Apresentação de fabricantes, incluindo alguns critérios relativos a equipamentos.
  Ausência de informações sobre critérios civis específicos para UHR.

## Slide 14: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 15: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 16: Desenvolvimento de algoritmos com foco na varredura de grandes áreas
Algoritmo para traçado rápido de reservatórios
  Varredura em duas fases
    Análise topográfica por meio de geomorphons
    Traçado rápido dos melhores candidatos para orçamento mais preciso
Agrupamento de locais candidatos por proximidade
  Redução do número de candidatos para as fases posteriores
  Sintetização da informação

## Slide 17: Algoritmo rápido para traçado de reservatórios fora da rede
Inicia-se com um reservatório pequeno e barragens altas
A cada passo, expande-se o reservatório na direção que minimiza o custo

## Slide 18: Redução de locais candidatos por agrupamento
Passo automatizado: proximidade calculada de acordo com a resolução do terreno
Agrupamento para pontos (reservatório existente) e segmentos (ciclo fechado)

## Slide 19: Volumes e custos
  Função de custos da busca de candidatos (screening):
  Aprimoramento da função utilizada no artigo submetido a WRR:
  em fase de testes
  Obras civis: em fase de testes
  Equipamentos: uso de regressão simbólica, coeficientes em análise com GE
  Infraestrutura: em fase de testes

## Slide 20: Volumes e custos
  Detalhamento do componente civil:
  Circuito Hidráulico:
  Blindagem: com espessura de aço variável
  Casa de força: em avaliação
  Definição da função de custo de obras civis:

## Slide 21: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 22: Sumário
3.2. Critérios gerais
  3.2.1.Cenários regulatórios
  3.2.2. Reservatórios e dimensionamento energético
  3.2.3. Otimização para estudos de alternativas

## Slide 23: Soluções aplicadas à ferramenta de screening
Filtro para análise econômica com 3 componentes de benefícios:
  Tarifa de arbitragem de preços para a energia gerada (Te), em MWh, ainda que seja variável de um mercado dinâmico e, portanto, mais difícil de definir.
  Tarifa de pagamento por capacidade instalada (Tp), em kW por ano, tendência futura respaldada por uma legislação ainda recente no Brasil, onde a separação entre lastro e energia já vem sendo estudada.
  Tarifa de serviços ancilares prestados (Tsa), em kW por ano, a ser definida para um conjunto de serviços que estejam regulamentados.

## Slide 24: Sumário
3.2. Critérios gerais
  3.2.1. Cenários regulatórios
  3.2.2 e 3.2.3. Reservatórios e dimensionamento energético
  3.2.4. Otimização para estudos de alternativas

## Slide 25: Definição da queda bruta e do volume no screening
Passo 1:
  Na ausência de curva cota x área x volume:
  a) Se o reservatório é existente:
  nível d’água médio = nível máximo operativo
  b) Se o reservatório é novo:
  b.1) fora de curso d’água: nível d´água médio = nível do terreno
  b.2) em curso d’água: nível d´água médio nível = 2/3 da altura da barragem fornecida
  Em seguida, reservatórios são construídos sobre a topografia, considerando:
  volume total = volume de armazenamento necessário + volume morto (fração)

## Slide 26: Definição da queda bruta e do volume no screening
Passo 2:
  A partir da curva cota x área x volume obtida com a construção dos reservatórios e do volume total definido no passo anterior, são definidos os níveis d’água máximo e mínimo de cada reservatório e, a partir daí, são revistos os cálculos dos níveis médios, da queda e dos volumes.
  Passo 3:
  A partir da revisão desses valores, os reservatórios são reprojetados levando em consideração o novo volume necessário.
NA máx
NA mín
Volume útil

## Slide 27: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 28: Soluções aplicadas à ferramenta de screening
Custo socioambiental como percentual do custo direto de obras civis, equipamentos e infraestrutura:
  Ai = áreas afetadas
  Ki = coeficiente definido conforme classificação do impacto em cada área
  Limitação: as áreas de reservatórios ainda não se encontram delimitadas no início da fase de triagem, momento em que os reservatórios são representados apenas por um ponto central.
  Aplicação: os atributos de mapas temáticos são classificados conforme o grau de impacto (alto, médio, baixo ou proibido), resultando em um mapa de cores em que sempre prevalece o valor mais alto atribuído a cada tema nas áreas de interseção.

## Slide 29: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 30: Arranjos de engenharia
Avanços:
  Revisão do workflow para início da implantação das soluções de engenharia.
  Inclusão da vazão de bombeamento como variável para dimensionamento dos vertedouros.

## Slide 31: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 32: Reservatórios em cursos de rios
Distinção entre reservatórios em cursos de rios e fora da rede de drenagem
  Requerimentos e custos diferentes (ex: vertedouro, desvio, etc.)
  Cálculo de volumes mais complexo por conta da vazão natural

## Slide 33: Varredura por meio de tabela potência vs energia
Automação de um processo composto por diversos passos:
  Definição de diversos valores de potência e energia
  Para cada par potência-energia:
    Varredura com geomorphons e primeira estimativa de orçamento
    Seleção dos melhores candidatos
    Refinamento dos orçamentos com traçado rápido de reservatórios para a escolha do melhor candidato

## Slide 34: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 35: Reservatório da UHE Sobradinho
Dados básicos e critérios de classificação
  Modelo digital de elevação: MERIT Hydro, versão hidrologicamente consistida do MERIT DEM, incluindo a representação do reservatório de Sobradinho em diversas elevações.
  Mapas temáticos:
    unidades de conservação (MMA)
    áreas prioritárias (MMA)
    uso do solo (UFMG)
    mapa geológico (MME)
    rodovias (DNIT)
    sistema elétrico (EPE)
Ksa
Koc
Lv e Le

## Slide 36: Reservatório da UHE Sobradinho
Dados básicos e critérios de classificação
  Exemplo: mapa das áreas prioritárias.

## Slide 37: Reservatório da UHE Sobradinho
Dados básicos e critérios de classificação
  Exemplo: classificação das áreas prioritárias.
Baixo impacto
Médio impacto
Alto impacto

## Slide 38: Reservatório da UHE Sobradinho
Dados básicos e critérios de classificação
  Exemplo: mapa de classificação de impactos socioambientais
Áreas prioritárias
Unidades de conservação
Uso do solo

## Slide 39: Reservatório da UHE Sobradinho
Detalhamento das funções de custo
  Componente de obras civis (ainda sem parcela da casa de força)
  Componente de equipamentos:
  Componente de infraestrutura:

## Slide 40: Reservatório da UHE Sobradinho
Premissas e estratégia de aplicação no modelo computacional:
  Tipos de busca no HERA:
um par
P (MW); Dt (h)
(i) por alternativas locacionais:
(ii) pelos melhores projetos
vários pares
P (MW); Dt (h)

## Slide 41: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 1: Busca por alternativas locacionais em torno de todo o reservatório de Sobradinho para:
    1.000 MW de potência instalada (equivalente a da usina existente).
    tempos de geração de 8h, 1 dia, 1 semana e 1 mês.
      Não foram obtidos resultados a partir de 1 semana, indicando limite imposto pela geomorfologia.
  Fase 2: Busca por melhores projetos em área selecionada na fase 1 para:
    500 MW, 1.000 MW e 1.500 MW de potência instalada.
    tempos de geração de 4h, 8h, 12h 16h, 24h e 48h.
      Análise locacional para todas as alternativas e da função de custo apenas para 500MW.

## Slide 42: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 1: 1.000 MW de potência instalada e 8h de geração.

## Slide 43: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 1: Seleção do Saco da Arara para análise na fase 2:
  Aspectos topográficos
  Aspectos socioambientais

## Slide 44: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara

## Slide 45: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara

## Slide 46: Serra do Mar
Neste caso exploramos o desnível da Serra do Mar para avaliar o potencial de desenvolvimento de usinas reversíveis.
A busca limitou-se ao Estado do Rio de Janeiro, com projetos em ciclo fechado, 4h de armazenamento e 1000 MW de capacidade
As camadas de informação importadas para realização deste estudo de caso foram:
  Modelo Digital de Elevação
  Limite do Estado do Rio de Janeiro
  Subestações e Linhas de Transmissão
  Estradas
Critérios de busca para locais:
  Quedas >500m, H/L>0.1
  Áreas degradadas e desocupadas
  Perto de subestações e estradas de acesso

## Slide 47
Reservatório inferior Reservatório superior Perfil
Serra do Mar: Exemplo de local

## Slide 48
Serra do Mar: Exemplo de local

## Slide 49
Volume dos reservatórios (milhões de m3)
Custos unitários ($/kWh)
Serra do Mar: Locais

## Slide 50
Investimento (milhões USD)
Quedas dos projetos (m)
Serra do Mar: Locais

## Slide 51
O custo unitário diminui com o aumento da energia armazenada.
Exemplo. UHR PortoBello, Mangaratiba
Usinas hidrelétricas reversíveis tendem a ter custos unitários decrescentes.
As baterias, por sua vez, quase não reduzem os custos unitários com o aumento da energia armazenada.
Serra do Mar: Sensibilidade

## Slide 52: Rio Juba, MT
Região com 2 UHEs e 2 PCHs, servida por redes viária e elétrica.
Testes utilizando o reservatório de Juba II com inferior e busca por reservatório superior em área já degradada.
Resultados dos melhores projetos

## Slide 53: UHE Lajeado
Região estudada pelo GESEL para reservatório superior sazonal em curso d´água paralelo ao reservatório da UHE Lajeado
Estudos de alternativas com barragem de altura bem menor e preservando cachoeira a montante

## Slide 54: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 55: Contribuições externas
Produção científica
  Artigo submetido à WRR: após comentários dos editores, revisão apresentada pelos autores.
  An integer programming model for the selection of pumped-hydro storage projects
  Artigos aprovados para XXVI SNPTEE: Informes Técnicos serão entregues até 24/09.
    Identificação de locais para a construção de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis
    Desafios regulatórios para inserção das usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil
    A perspectiva socioambiental na seleção de sistemas de armazenamento de energia para o sistema elétrico de potência: uma abordagem multicritério
  Defesa de dissertação de mestrado na PUC-Rio, marcada para 28/09 às 9h:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem baseada em sistema de informação geográfica
  https://puc-rio.zoom.us/j/98521141345?pwd=OVErd2psZzZSaVpKSTRUdEtoaVlRZz09Meeting
  ID: 985 2114 1345 Passcode: 918208
Fórum do IHA
  Apresentação dos desenvolvimentos deste P&D programada para início de outubro

## Slide 56: Próximos atividades e desafios
Próximas atividades
  Continuidade das atividades de concepção metodológica, definição dos critérios gerais relacionados à ferramenta de screening e às planilhas do módulo de engenharia.
  Enfoque nas atividades relacionadas ao desenvolvimento do modelo computacional e nos estudos de casos.
  Discussão das três propostas regulatórias apresentadas no RT4 com os órgãos de planejamento (EPE e ONS), bem como os órgãos reguladores do mercado de energia (ANEEL e ANP)
Desafios
  Sujeita à aprovação das cooperadas, compensando a lacuna na pesquisa sobre o estado da arte: formação de um grupo de especialistas para a definição de critérios e elaboração de soluções simplificadas de projeto para o módulo de engenharia.

## Slide 57: Obrigado!