## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
8ª Reunião Trimestral
07 de julho de 2022

## Slide 3
PSR integra estudos de consultoria, desenvolvimento de ferramentas avançadas e pesquisa de novas metodologias para sistemas de energia
Temos uma equipe de quase 100 pessoas formadas em otimização, sistemas de energia, estatística e ciência da computação
Trabalhamos em mais de 70 países em todos os continentes

## Slide 4: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 5: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 6: Introdução
Atividades desenvolvidas entre março e maio de 2022.
Proposição de prorrogação de 5 meses no prazo final do projeto: acréscimo de um mês em função da evolução das negociações do aditivo e contratação da COBA.

## Slide 7: Introdução

## Slide 8: Introdução

## Slide 9: Introdução

## Slide 10: Introdução

## Slide 11: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 12: Sumário
2. Pesquisa bibliográfica e documental
  2.1 a 2.4. Itens de pesquisa concluídos
  2.5. Estado da arte das UHRs
  2.6. Aspectos socioambientais
  2.7. Gerenciamento da base de dados da pesquisa

## Slide 13: Estado da arte das UHRs
Obras civis
  Negociação do aditivo para permitir a entrada da COBA para consultoria específica.
  Revisão na planilha de dimensionamento da chaminé de equilíbrio inferior: pesquisa sobre melhorias a serem implementadas para garantir a estabilidade do processo numérico.

## Slide 14: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 15: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 16: Desenvolvimento de algoritmos
Otimização dos limites do reservatório
  Conclusão da integração com o modelo de otimização por programação inteira, com:
    inclusão dos custos do circuito de adução
    incorporação das restrições relacionadas a áreas que não devem ser afetadas
Projetos de engenharia:
  Definição de algoritmos para:
    posicionar as estruturas de concreto no eixo de barramento (tomada d’água e vertedouro)
    detalhar os trechos do circuito de ação (revestimento do túnel, ramificação, túnel de fuga)
    dar suporte aos traçados das alternativas de circuito hidráulico sem a chaminé de equilíbrio
  Inclusão do dimensionamento da chaminé inferior

## Slide 17: Desenvolvimento de algoritmos
Projetos de engenharia
  Workflow aplicado a novas topologias:
Ciclo Fechado
Ciclo Semiaberto
Ciclo Aberto
Reservatório Existente
Reservatório Superior
Reservatório Existente
Reservatório Superior
Reservatório Superior
Reservatório Inferior
Circuito de Geração

## Slide 18: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 19: Arranjos de Engenharia
Implantação de planilhas no workflow para arranjo piloto:
  hera_tunnel_rf.xls: versão atualizada de circuito de adução em túnel com turbina Francis reversível;
  hera_spillway.xls: soluções para vertedouro livre para reservatórios fora da rede de drenagem;
  hera_budget_psh.xls: orçamento completo, tipo OPE, exclusivo para usinas reversíveis.

## Slide 20: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 21: Sumário
4. Modelo computacional
  4.1. GIS
  4.2. Meio Ambiente
  4.3. Engenharia
  4.4. Otimização

## Slide 22: GIS
Visualização de projetos no Google Earth

## Slide 23: GIS
Integração com modelo de otimização de reservatórios

## Slide 24: Sumário
4. Modelo computacional
  4.1. GIS
  4.2. Meio Ambiente
  4.3. Engenharia
  4.4. Otimização

## Slide 25: Engenharia
Posicionamento do vertedouro e da tomada d’água de geração
Vertedouro
Tomada d´água
Tomada d´água
Vertedouro

## Slide 26: Engenharia
Posicionamento da casa de força e da tomada d’água de bombeamento
Casa de força
Tomada d’água
Casa de força
Tomada d’água

## Slide 27: Engenharia
Traçado do circuito hidráulico
Túnel de baixa pressão
Túnel de fuga
Chaminé de equilíbrio
Túnel de alta pressão

## Slide 28: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 29: Testes de funcionalidade no módulo de engenharia
Objetivos principais:
  análise visual dos arranjos de engenharia para detalhamento dos componentes e melhorias nos algoritmos;
  identificação de erros nas planilhas durante a construção de arranjos para promover melhorias nas formulações ou soluções alternativas para o workflow;
  avaliação da coerência dos resultados numéricos para revisão de critérios, formulações e algoritmos;
  verificação de pendências de preenchimento nas planilhas para incorporar novas soluções de cálculo ou fazer conexões ainda inexistentes

## Slide 30: Reservatório da UHE Sobradinho
Localização dos projetos
PSR
Melhores projetos selecionados no RT6
Alguns projetos de engenharia superpostos
P =1000 MW e Dt = 48h
P =100 MW e Dt = 48h
P =500 MW e Dt = 8h
P =100 MW e Dt = 8h

## Slide 31: Reservatório da UHE Sobradinho
Arranjos de engenharia em detalhe
PSR
P =1000 MW e Dt = 48h
P =100 MW e Dt = 48h
Área A
P =500 MW e Dt = 8h
Área B
P =100 MW e Dt = 4h

## Slide 32: Reservatório da UHE Sobradinho
Detalhe dos componentes
PSR
P =1000 MW e Dt = 48h

## Slide 33: Tapajós
Arranjos de engenharia
UHE São Manuel:
Arranjos adequados
Necessidade de verificação das generalizações dos algoritmos:
Opção por traçado mais longo do túnel
Fechamento da saia da barragem sobre o reservatório

## Slide 34: Tapajós
Arranjos de engenharia
UHR de ciclo fechado
Aplicação de filtros para evitar áreas preservadas

## Slide 35: Tapajós
UHE Castanheira x Projeto híbrido
  Verificação do resultado energético da substituição da UHE Castanheira por uma usina híbrida constituída por um parque solar e uma usina reversível
  UHE Castanheira (PDE 2031):
    Potência instalada: 140 MW
    Data mais cedo de entrada em operação: 2028
    CAPEX , incluindo juros (JDC): 14.438,35 R$/kW
  Se construída, causaria a fragmentação de, pelo menos, 5.820 km de rios atualmente conectados (até Barra do Claro)

## Slide 36: Tapajós
UHE Castanheira x Projeto híbrido
  Usina Híbrida:
    Se geração Castanheira > geração solar, então:
    Geração reversível (MWh) = Capacidade instalada da reversível (MW) x Duração do bloco (h) x 0.78*
    Se geração Castanheira < geração solar, então:
      Entre maio e outubro, para o patamar 3
    Geração reversível = 0 MWh
      Para os demais meses e patamares:
    Bombeamento reversível (MWh) = Capacidade instalada da reversível (MW) x Duração do bloco (h)
80 MW
UHR
300 MW
UFV
Sistema Híbrido
Capacidade de Armazenamento
4000 MWh

## Slide 37: Tapajós
UHE Castanheira x Projeto híbrido
  Sazonalidade:
Chart: MW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Geração hidro (MW) | 129.0582 | 136.1035 | 136.9186 | 131.1675 | 111.5703 | 84.2302 | 68.9991 | 59.7304 | 55.7315 | 62.0212 | 87.9037 | 110.5094
Geração híbrida (MW) | 102.8521 | 114.2324 | 106.4358 | 106.4222 | 91.4565 | 79.2372 | 83.7603 | 91.0195 | 91.8922 | 89.5399 | 89.9779 | 90.402
  Análise econômica simplificada:
    Conclusão: Exercício inicial pode ser aperfeiçoado com a incorporação de regras comerciais e refinamento da análise financeira e riscos resultantes. Entretanto, sugere a possibilidade de usinas híbridas serem incorporadas ao SIN.
Distribuição de receitas

## Slide 38: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 39: Publicações e eventos
Produção científica
  Resumo aceito para artigo do XIII CBPE em 08/2022:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem que combina algoritmo de geoprocessamento com engenharia
  Informes Técnicos apresentados no XXVI SNPTEE em 05/2022:
    Identificação de locais para a construção de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis
    Desafios regulatórios para inserção das usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil
    A perspectiva socioambiental na seleção de sistemas de armazenamento de energia para o sistema elétrico de potência: uma abordagem multicritério
  Artigo publicado pela WRR em 12/2021:
  An integer programming model for the selection of pumped-hydro storage projects
  Dissertação de mestrado na PUC-Rio aprovada em 09/2021:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem baseada em sistema de informação geográfica

## Slide 40: Próximos atividades e desafios
Próximas atividades
  Continuidade das atividades de concepção metodológica, definição dos critérios gerais relacionados às planilhas do módulo de engenharia.
  Enfoque nas atividades relacionadas ao módulo de engenharia, com a consultoria da COBA, ao desenvolvimento do modelo computacional e aos estudos de casos.
  Continuidade das avaliações da abordagem top-down.
Desafios
  Alternativas para a definição de critérios e elaboração de soluções simplificadas de projeto para o módulo de engenharia.

## Slide 41: Obrigado!